ПРОГРАММА

"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большекирсановское сельское поселение

на 2012 - 2015 годы и на период до 2029 года"

2012 год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО- КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2012 г.                                 № 55/1                             х.Большая Кирсановка

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального

образования « Большекирсановское

сельское поселение»

Матвеево – Курганского района

Ростовской области на период

2012- 2015 годы и перспективное

развитие до 2029 года.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210- ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и на основании Устава Большекирсановского сельского поселения Матвеево- Курганского района, Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Большекирсановское сельское поселение» Матвеево – Курганского района Ростовской области на период 2012- 2015 годы и перспективное развитие до 2029 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального                                      опубликования в информационном бюллетене « Вестник  Примиусья».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Большекирсановского сельского

поселения                                                                                                  А.И.Чауш.

Приложение

к постановлению

Администрации

Большекирсановского

сельского поселения

от 25 мая 2012г. № 55/1

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение»

Матвеево Курганского района Ростовской области

на период 2012-2015 годы и перспективное развитие до 2029 года.

# Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Большекирсановское сельское поселение" Матвеево Курганского района, Ростовской обл. на 2012 – 2015 и на период 2029 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы. – Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы. – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования « Большекирсановское сельское поселение» |
| Исполнители программы | - Администрация Большекирсановского сельского поселения ; - организации коммунального комплекса Матвеево Курганского района, Ростовской области. |
| Цель программы | Целью разработки муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Большекирсановское сельское поселение" Матвеево Курганского района, Ростовской обл. на 2012 – 2015 и на период 2029 гг. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Ьольшекирсановское сельское поселение" Матвеево Курганского района, Ростовской обл. является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры хуторов; – создание надежной коммунальной инфраструктуры хуторов, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением хуторов; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития хуторов; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса хуторов. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Большекирсановское сельское поселение" Матвеево Курганского района Ростовской обл. Координатором Программы является Администрации муниципального образования. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Сроки реализации программы | Начало – 2012 год Окончание – 2029 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 2012 год – 0 тыс.руб. 2013 год.-0 тыс. руб. 2014 год.- 0 тыс.руб. 2015 год -0 тыс.руб. План до 2029 года – 45253,7 тыс. руб. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большекирсановское сельского  поселение» Матвеево-Курганского района на период с 2012 до 2015 г.г. и перспективное развитие до 2029 г.»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большекирсановское сельского  поселение» на 2012 - 2015 г.г. и перспективного развития до 2029 г.» разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования "Большекирсановское  сельское поселение" Матвеево-Курганского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Большекирсановское  сельское поселение" Матвеево-Курганского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования"Большекирсановское  сельское поселение" Матвеево-Курганского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

# Характеристика Большекирсановского сельского поселения

Муниципальное образование Большекирсановское сельское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Матвеево-Курганский район и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в х. Большая Кирсановка. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Матвеево-Курганский  район».

Большекирсановское сельское поселение расположено на северо-западе  Матвеево-Курганского района, входит в состав Матвеево-Курганского района Ростовской области.

Муниципальное образование «Большекирсановское сельское поселение» — является территорией, объединяющей 7 населенных пунктов и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

Большекирсановское сельское поселение граничит:

- на севере – с Куйбышевским районом;

- на востоке – с Матвеево- Курганским сельским поселением;

- на юге – с Матвеево-Курганским сельским поселением;

- на западе – с А сельским поселением.

Хутор Большая Кирсановка  расположен в 13 км к северу-западу от районного центра п. Матвеев-Курган. Расстояние до областного центра г.Ростов-на-Дону составляет 112 км

Хутор Криничный  находится в 8 км к юго- востоку от административного центра х. Большая Кирсановка.

Хутор Кучеровка расположен в 3 км к северо - западу от х. Большая Кирсановка.

Село Кульбаково расположено в 3,2 км в севернее  от х. Большая Кирсановка..

Хутор Подгорный  расположен в 8 км  западнее от х. Большая Кирсановка..

Хутор Петрополье  расположен в 7 км на север от х. Большая Кирсановка..

Хутор Иваново – Ясиновка расположен в 13 км северо- восточнее х. Большая Кирсановка.

Муниципальное образование Большекирсановское сельское поселение, с населением 2277 жителей, площадью 165 кв. км.

Климатические условия

Климат района  континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна – 6,7°С, абсолютный минимум достигает - 30°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами около трех месяцев. Безморозный период продолжается в среднем 178 дней. Глубина промерзания грунта в среднем составляет 0,8 м.

Лето в районе жаркое, средняя месячная температура июля +24,2°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С. Летние дожди отличаются ливневым характером. Максимальное количество осадков выпадает в июне - 51мм осадков, минимальное в сентябре -25мм, при среднегодовом количестве осадков 419 мм.

### Население.

Численность населения муниципального образования Большекирсановское сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2012 составила 2277 человек.

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Назначение населённых пунктов | Численность населения по данным переписи 2002 г. | Численность населения на 01.01.2011года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | х. Большая Кирсановка | Жилой массив | 1017 | 916 |
| 2 | х. Кучеровка | Жилой массив | 6 | 2 |
| 3 | х. Криничный | Жилой массив | 110 | 85 |
| 4 | с. Кульбаково | Жилой массив | 839 | 795 |
| 5 | х. Петрополье | Жилой массив | 183 | 174 |
| 6 | х. Подгорный | Жилой массив | 52 | 44 |
| 7 | х. Иваново- Ясиновка | Жилой массив | 164 | 107 |
|  | ВСЕГО в границах поселения: |  | 2371 | 2123 |

Ниже в таблице  приведены показатели численности населения муниципального образования Большекирсановское  поселение по возрастным группам.

По данным переписи 2002 г.

| Возрастные группы | Численность населения, чел. | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | мужчин | женщин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дети: от 0 до 7 лет | 81 | 95 | 176 |
| от 7 до 15 лет | 146 | 115 | 261 |
| Пенсионеры: | 168 | 272 | 440 |
| Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 613 | 881 | 1494 |
| ИТОГО: | 1008 | 1363 | 2371 |

Современное состояние на 01.01.2011г.

| Возрастные группы | Численность населения, чел. | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | мужчин | женщин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дети: от 1 до 7 лет | 68 | 51 | 119 |
| от 7 до 15 лет | 109 | 80 | 189 |
| Пенсионеры: | 186 | 287 | 473 |
| Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 547 | 795 | 1342 |
| ИТОГО: | 910 | 1213 | 2123 |

В структуре населения по половому признаку преобладают женщины, их доля на 2011 г. составила 57,2%, против 42,8 % мужчин.

К негативным моментам следует отнести высокую долю пенсионеров 22,3% и крайне низкую долю учащихся и детей дошкольного возраста 5%.

Прогноз численности населения Большекирсановского сельского  поселения.

Прогнозирования численности населения Большекирсановского сельского поселения базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации.

Анализ показателей источников прироста численности населения (естественного и миграционного) произведен по периоду 2002-2010 гг. развития демографической ситуации и представлен в аналитической таблице.

|  | 2002 г. (перепись) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения на 1.01. | 2371 | 2282 | 2274 | 2238 | 2123 | 2129 |
| Родилось «+» | 16 | 12 | 30 | 18 | 30 | 20 |
| Умерло «-» | 20 | 27 | 39 | 39 | 37 | 25 |
| Естественный прирост («+», «-») | - 4 | - 15 | - 9 | - 21 | - 7 | - 7 |
| Прибыло «+» | 73 | 70 | 59 | 49 | 55 | 64 |
| Убыло «-» | 63 | 50 | 46 | 52 | 59 | 45 |
| Приток (отток) «+», «-» | + 10 | + 20 | + 13 | - 3 | - 4 | + 19 |
| Численность населения на конец года: | 2377 | 2287 | 2278 | 2214 | 2112 | 2141 |
| Кроме того, проживающих без постоянной прописки | 20 | 27 | 20 | 12 | 15 | 11 |
| - приток в летнее время | 32 | 29 | 30 | 30 | 41 | 29 |

Динамика социально-экономических показателей Большекирсановского сельского поселения до 2015 года.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

В поселении действует 6 сельхозпредприятий, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Выращиваются подсолнечник, зерновые, бахчевые культуры. Развито  овощеводство открытого грунта.

В таблице  приводится перечень сельскохозяйственных организаций муниципального образования Большекирсановское сельское поселение.

| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь с\х угодий | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Атон» | Матвеево- Курганский район, Ростовская область, х. Криничный | 396,12 | растеневодство |
| 2 | ООО «Лека» | Матвеево- Курганский район, Ростовская область, х. Большая Кирсановка | 1110,68 | растеневодство |
| 3 | ООО «Простор» | Матвеево- Курганский район, Ростовская область, х. Большая Кирсановка | 1077,75 | растеневодство |
| 4 | ООО «Миус» | Матвеево- Курганский район, Ростовская область, х. Большая Кирсановка | 734,4 | растеневодство |
| 5 | ОАО «им. Калинина» | Матвеево- Курганский район, Ростовская область, с. Кульбаково | 5292 | растеневодство |
| 6 | ООО «Восход» | Матвеево- Курганский район, Ростовская область, с. Кульбаково | 245,8 | растеневодство |

Характеристики аграрной деятельности согласно данных Паспорта муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение» приводятся в таблице.

Основные показатели сельского хозяйства

Большекирсановского сельского поселения на 01.01.2010г. (по категориям)

| Показатели | Все категории хозяйств | Сельхозпредприятия (2010 год) | Фермеры (2010 год) | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды), 2010 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения | Сущ. положение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Посевная площадь |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | га. |  | 10596 | 1961 | 297 | 0 |
| Зерновые и зернобобовые | га. |  | 5061 | 634 | 0 | 0 |
| Технические культуры, | га. |  | 4610 | 410 | 0 | 0 |
| в т.ч.: подсолнечник | га. |  | 4610 | 410 | 0 | 0 |
| сахарная свёкла | га. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Картофель | га. |  | 0 | 5 | 134 | 0 |
| -Овощи | га. |  | 0 | 3 | 65 | 0 |
| -Бахчевые | га. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Кормовые культуры | га. |  | 0 | 2 | 98 | 0 |
| Многолетние насаждения | га. |  | 00 | 0 | 0 | 0 |
| - в т.ч. виноградники. | га. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поголовье скота и птицы. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Крупный рогатый скот, | гол. |  | 0 | 11 | 641 | 0 |
| в т.ч.: коровы, | гол. |  | 0 | 5 | 303 | 0 |
| овцы и козы, | гол. |  | 0 | 0 | 220 | 0 |
| птица (в т.ч. куры-несушки), | гол. |  | 0 | 700 | 7400 | 0 |
| лошади, | гол. |  | 0 | 0 | 2 | 00 |
| пчёлы, | тыс. семей |  | 0 | 0 | 0,116 | 0 |
| свиньи. | гол. |  | 0 | 25 | 691 | 0 |
| Валовое производство: |  |  |  |  |  | 0 |
| зерно (в весе после доработки); | тыс. тонн |  | 202440 | 1142 | 0 | 0 |
| картофель; | тыс. тонн |  | 0 | 0 | 134,0 | 0 |
| овощи; | тыс. тонн |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сахарная свёкла; | тыс. тонн |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| молоко; | тыс. тонн |  | 0 | 0 | 1212,0 | 0 |
| мясо (жив. вес / уб. вес); | тыс. тонн |  | 0 | 2,25/0,06 | 77,5/52,5 | 0 |
| мёд; |  |  | 0 | 0 | 8,1 | 0 |
| шерсть; |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| яйца; | тыс.шт. |  | 0 | 70,0 | 990,0 | 0 |
| фрукты, виноград и др. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - подсолнечник |  |  | 124470 | 513 | 0 | 0 |

Большое значение для развития экономики Большекирсановского сельского поселения имеет малый бизнес. К предприятиям малого предпринимательства в поселении также можно отнести около 7 торговых точек.

Положения концепции социально-экономического развития Большекирсановского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Муниципальное образование «Большекирсановское сельское поселение» — одно из поселений, входящих в состав Матвеево-Курганского района, является территорией, объединяющей 7 населенных пунктов и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенных пунктов.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Развитие Большекирсановского сельского поселения определено  в соответствии с мероприятиями, намеченной «Схемой территориального планирования Матвеево-Курганского района». Согласно данной документации Большекирсановское сельское поселение участвует в формировании системы расселения европейского типа. Все составляющие структурные элементы складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, производственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями.

Генеральным планом территории Большекирсановского сельского поселения даны  перспективные направления развития населенных пунктов, определены участки жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природно-экологического каркаса поселения, совершенствование  инженерно-технической инфраструктуры.

Генеральным планом территория Большекирсановского сельского поселения сохраняется в своих существующих границах, площадью  14 924 га.

Местоположение территории поселения, граничащего с территорией Куйбышевского района, а также с территориями Алексеевского и Матвеево-Курганского сельских поселений Матвеево-Курганского района, нашло отражение в формировании его перспективной планировочной структуры, увязанной со структурой всего Матвеево-Курганского района.

Перспективное развитие территории поселения определяет и интенсивное развитие транспортной и инженерно-технической инфраструктур, а также ориентирует в выборе площадок нового жилого строительства.

Генеральный план сельского поселения выполнен с учетом сложившейся территориальной организации Матвеево-Курганского района, его планировочной структуры, функционального зонирования, а также с учетом его географического,  геополитического положения, природных условий, сложившейся инфраструктуры.

Структурообразующим элементом поселения является автомобильная дорога регионального значения «с.Самбек - пос.Матвеев-Курган – с.Куйбышево – г.Снежное», которая пересекает территорию поселения с юга на север и обеспечивает связь с Украиной и также с автомагистралью федерального значения М-23 «Ростов-на-Дону – Таганрог - гр. с Украиной».

На систему расселения Большекирсановского сельского поселения оказывает влияние её административный центр – х. Большая Кирсановка, который является одновременно центром межселенного обслуживания.

Основной принцип, заложенный «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовской агломерации). Неклиновский район», выполненной РосНИПИУрбанистики (г. Санкт-Петербург) – это переход к полицентрической планировочной структуре, дающей возможность активного развития центров муниципальных образований, а также – использование всех преимуществ своего положения в складывающейся планировочной структуре.

Согласно генеральному плану, территориальное и экономическое развитие получат следующие населенные пункты: х.Большая Кирсановка, с.Кульбаково, х. Петрополье, х.Ивано-Ясиновка.

Значительное развитие получит х. Большая Кирсановка – административный центр  Большекирсановского  сельского поселения. Схемой генерального плана предложено территориальное расширение селитебной зоны.

Основное развитие селитебной территории предлагается в северо-восточном  направлении, поскольку с севера и запада развитие ограничено рекой Миус, а с востока фермой и коммунально-складскими предприятиями. Развитие жилищного строительства предусматривается и в сложившихся кварталах – за счёт упорядочения территории, а также реконструкции. Новые территории предлагаются в большинстве своём к комплексному развитию, т.е. наряду со строительством малоэтажной усадебной жилой застройки одновременно будет осуществляться строительство объектов культурно-бытового обслуживания – детских садов, школы, торговых комплексов и т.п.

Перспективные жилые территории предназначаются для выделения участков строительства, как для индивидуальных застройщиков, так и для организаций девелоперского типа.

На расчетный срок предполагается увеличение существующих границ территории х.Большая Кирсановка, составляющей 185 га до 240 га и увеличение роста населения до 1020 чел. (ныне 911 чел.).

Территориальное развитие получает также с.Кульбаково. Расширение территории планируется в северо-восточном и западном направлении, поскольку с юга развитие ограничено рекой Ясиновка и крутым перепадом рельефа. Проектом предлагается упорядочивание существующей структуры селитебной территории, озеленение и благоустройство всей территории поселка, водоохраной зоны. Также проектом предлагается размещение коммунально-производственной зоны в северной части поселка для развития малого предпринимательства.

Площадь территории населенного пункта меняется и составит 217 га (сейчас 175 га) и рост населения составит – до 970 чел. (ныне – 801).

Территориальное развитие также получает х.Петрополье. Развитие жилой зоны предусматривается в сложившихся кварталах – за счёт упорядочения территории и реконструкции. Расширение территории планируется в северном направлении, поскольку с юга-востока развитие ограничено р. Миус, с юга территория затопляется. Проектом предлагается упорядочивание существующей структуры селитебной территории, озеленение и благоустройство всей территории поселка, водоохраной зоны.

Площадь территории населенного пункта меняется и составит 56 га (сейчас 43,5 га) и рост населения составит – до 230 чел. (ныне – 189).

К территориальному росту предусматривается и х.Ивано-Ясиновка.

Расширение селитебной территории в х.Ивано-Ясиновка предусматривается в западном направлении. Здесь проектируется квартал жилой усадебной застройки, и предусматривается общественный центр. Развитие жилой зоны предусматривается в сложившихся кварталах – за счёт упорядочения территории и реконструкции. Предлагается упорядочивание существующей структуры селитебной территории, озеленение и благоустройство всей территории поселка.

Площадь территории населённого пункта предусматривается 57 га (ныне – 40 га), численность населения – 140 чел. (на момент проектирования – 119 чел.).

Общая численность населения по Большекирсановскому сельскому поселению на перспективу составит 2500 чел.

На территории сельского поселения планируется размещение цементного завода «Лафарж» мощностью 2 млн. тонн и промышленных площадок для развития производства.

В связи с ростом территорий населённых пунктов и их населения увеличатся и расходные показатели по всем инженерным системам. При этом предложены дополнительные источники по водоснабжению, электро- и газоснабжению, а также места размещения очистных сооружений.

Развитие сельского поселения предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в будущем населённые пункты Большекирсановского сельского поселения приобретут современный благоустроенный вид.

Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселения.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы города, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Существующее положение:

В настоящее время в отдельных населенных пунктах печное отопление. Топливом является уголь.

Проектные решения.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Газоснабжение.

Существующее положение.

Газифицированы 3 населенных пунктов из 7. В настоящее время газоснабжение сел Большекирсановского сельского поселения осуществляется сжиженным газом. Услуги по обеспечению население газом осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Ростов- на - Дону».

Проектные решения.

Газификация сельского поселения производится в соответствии с Программой газоснабжения, схемой газификации Ростовской области, расчетной схемой газопроводов высокого и среднего давления Матвеево-Курганского района и проводится поэтапно. В поселении предусмотрено газифицировать:

- хутор Иваново - Ясиновка

Теплоснабжение зданий жилых зданий и общественно-деловой застройки предусматривается от различных источников тепла на газовом топливе: от индивидуальных котлов, от автономных источников теплоснабжения (АИТ) встроенных и отдельностоящих, от автоматизированных двухконтурных котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов и кафе театров и кинотеатров не допускается.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке предусматривается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут применяться для теплоснабжения автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора ( СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ГРП, ГРПШ и котельных (АИТ) предлагается произвести от газопроводов среднего давления (0,3 МПа). Количество ГРП (ШРП) принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия. Подключение автономных источников тепла (при работе их на газовом топливе), предусмотреть от сетей низкого давления.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку квартальных газовых сетей низкого давления и является принципиальной предлагаемой схемой.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения кварталов. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих проектов.

Сеть газопроводов прокладывается вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002. Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Расчет расходов газа

Для определения расходов газа и нагрузок на ГРП (ШРП) производится расчет расхода газа для нужд населения, общественных и коммунально-бытовых зданий.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире).

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93 % с учетом коэффициента одновременности 0,85. для общественных и административных зданий при теплоснабжении от блочных модульных котельных, КПД– 95%.

Газоснабжение х. Иваново- Ясиновка предусмотрено от вновь проектируемых сетей газопроводов среднего давления.

Для газоснабжения предлагается:

-проложить газопровод среднего давления – 7,9 км;

-предусмотреть установку ГРП (ШРП) - 2 шт.

Комплексное развитие системы водоснабжения.

Существующее положение.

Холодное водоснабжение села Кульбаково, х. Большая Кирсановка, Х. Петрополье осуществляется от Сухореченского водозабора. Водозабор расположен на территории Матвеево- Курганского сельского поселения. Услуги по поставке холодной воды  осуществляет  ОАО « Водоканал» Матвеево- Курганского района.

Проектное предложение.

На территории сельского поселения существующая система водоснабжения развита неравномерно. В х. Иваново- Ясиновка и в отдельных хуторах поселения для хозяйственно-питьевых нужд населения используют приусадебные колодцы.

Существующие водопроводные сети, оборудование и сооружения имеют износ основных фондов более 50%.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Необходимо пробурить артезианскую скважину и проложить водопроводные сети по улицам х. Авило-Федоровка.

Для гарантированного обеспечения  х. Иваново- Ясиновка питьевой водой проектом предлагается развитие  хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода, а именно:

- бурение скважины и устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней: одного резервуара чистой воды ёмкостью 500 м3  и насосной станции. Устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 180÷63 мм.

Водопроводная сеть планируется кольцевой с тупиковыми участками Ø180÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 (Ø180 мм предлагается для ¨обвязки¨ площадки водопроводных сооружений).

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для уменьшения напора воды во внутренних сетях водопровода на вводах в здания планируется установка регуляторов давления, позволяющих поддерживать давление во внутренних сетях водопровода не более 30 ÷ 45м.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить насосную станцию на площадке водопроводных сооружений.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Комплексное развитие системы водоотведения.

Существующее положение.

Все населённые пункты Большекирсановского сельского поселения в настоящее время не имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

Планируется устройство  системы водоотведения населённых пунктов, согласно которой сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на планируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории фирмы «ЭКОС» производительностью 600 м³/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются в р. Миус.

Так как часть жилой зоны размещена в зоне затопления, при размещении там элементов систем водоотведения проектом планируется:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций с наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Все индивидуальные жилые дома, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации, рекомендуется оснастить локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Комплексное развитие системы электроснабжения.

Существующее положение.

Электроснабжение Большекирсановского сельского поселения осуществляется ОАО « Энергосбыт Ростовэнерго». На территории  сельского поселения обслуживание сетей осуществляет Матвеево – Курганская РЭС. Обслуживающими организациями  постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора Большекирсановского сельского поселения осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено воздушным линиям 10кВ от существующей ПС «Матвеево-Курганская» 110/35/10кВ.

Данных о количестве и мощности трансформаторных подстанций и расчетной нагрузке потребителей жилищно-коммунальной зоны нет.

Проектные решения.

Схема поселковых сетей.

Требуемая распределительная воздушная сеть 10кВ должна предусматриваться самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах. Рекомендуемое сечение распределительных линий не менее 50мм2.

Схема построения питающей сети 10кВ «радиально-петлевая».

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития поселения требуется строительство потребительских ТП, а также линейных сооружений – распределительных линий 10кВ и распределительных линий 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) на участках индивидуальной застройки (ИЖС).

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития поселения требуется:

1. Строительство распределительных воздушных линий ВЛЗ 10 кВ проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах до новых ТП на проектируемых участках

Протяженность новых распределительных воздушных линий 10кВ составит ориентировочно  - 0,8 км.

2.Строительство 5 новых ТП в том числе:

- КТП-1х40кВА - 1шт.

- КТП-1х63кВА - 1шт.

- КТП-1х250кВА - 2шт.

- КТП-2х160кВА - 1шт.

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

3. Требуется строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Протяженность новых воздушных линий 0,4кВ составит ориентировочно 12,5 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Требуемая схема построения распределительной сети 10кВ «радиально-петлевая» с одно- и двухтрансформаторными ТП.

Проектируемые потребители в основном 3-й и частично 2-й (ОД) категории надежности электроснабжения.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

### Сети связи.

Услуги связи в сельском поселении предоставляются ОАО «Ростелеком»..

В Большекирсановском сельском поселении работает: 2 отделения банка, 2 отделения почтовой связи, информация о которых представлена в таблице

Таблица

| № п/п | Наименование предприятия | Юридический адрес | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономическое состояние (стабильное, удовлетвори-тельное, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почтовое отделение | х. Большая Кирсановка ул. Хайло, д.76 | 3 | услуги почтовой связи | стабильное |
| 2 | Почтовое отделение | с. Кульбаково ул.Школьная,1 | 5 | услуги почтовой связи | стабильное |
| 3 | Дополнительный офис | х. Большая Кирсановка ул. Хайло | 1 | услуги населению | стабильное |
| 4 | Дополнительный офис | с. Кульбаково ул. Миусская | 1 | услуги населению | стабильное |

Предоставлением услуг телефонной связи занимается АТС. Мощность проводной телефонной связи по данным паспорта муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» на 01.01.2012 год составляет 112 номеров.

Генеральным планом на расчётный срок (2029 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок Большекирсановского сельского поселения составит 898 номеров.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в населенных пунктах и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории населенного пункта, прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание.

В поселении доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг.

Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большекирсановское сельское  поселение»

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | План до 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газоснабжение всего, в том числе: |  | 18624,0 | Внебюджетные средства | - | - | - | 18624,0 |
| 1.1 | Изготовление ПСД на строительство газопроводных сетей среднего давления к х. Иваново – Ясиновка, Матвеево- Курганского района | 7,9 км | 3951 | Внебюджетные средства | - | - | - | 3951 |
| 1.2 | Строительство газопровода среднего давления (ср.д.125) | 7,9 км | 9382,5 | Внебюджетные средства | - | - | - | 9382,5 |
| 1.3 | Изготовление ПСД на строительство газопроводных сетей низкого давления в х. Иваново – Ясиновка, Матвеево- Курганского района | 3км | 1341 | Внебюджетные средства | - | - | - | 1341 |
| 1.4 | Строительство газопровода низкого давления в х. Иваново – Ясиновка, Матвеево- Курганского района | 3 км | 3561 | Внебюджетные средства | - | - | - | 3561 |
| 1.5 | ГРПШ | 2шт. | 388,5 | Внебюджетные средства | - | - | - | 388,5 |
| 2 | Водоснабжение всего, в том числе: |  | 8255,7 |  |  |  |  | 8255,7 |
| 2.1 | Изготовление ПСД на разведочно- эксплуатационную буровую на воду скважину на территории водозабора х. Иваново- Ясиновка, Матвеево- Курганского района | 1 шт | 150,0 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - | 150,0 |
| 2.2 | Изготовление ПСД на строительство водопроводных сетей в х. Иваново- Ясиновка, Матвеево- Курганского района | 3.0 км | 1400,0 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - | 1400,0 |
| 2.3 | Водонапорная башня объемом 50 м3 в х. Иваново- Ясиновка, Матвеево- Курганского района | 1 шт | 1916,0 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - | 1916,0 |
| 2.4 | Артезианская скважина в х. Иваново- Ясиновка, Матвеево- Курганского района | 1 шт. | 2037,0 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - | 2037,0 |
| 2.5 | Сети водопровода диаметром 32-110 мм | 3,0 км. | 2752,7 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - | 2752,7 |
| 3. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 18374,0 |  |  |  |  | 18374,0 |
| 4.1 | Трансформаторные подстанции (БКТП.КТП) | 5шт. | 3500 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - | 3500 |
| 4.2 | Строительство воздушных распределительных линий совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ | 12,5 км | 12274 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - | 12274 |
| 4.3 | Разработка проектной документации по уличному освещению и ремонт светоточек уличного освещения | 10,0 км. | 2600,0 | Местный бюджет | - | - | - | 2600,0 |
|  | Инженерная подготовка всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчистка и заглубление русла р. Миус | - | - | - | - | ** | - | - |
|  | Изготовление ПСД для расчистки и дноуглубления русла р. Ясиновка. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по программе |  | 45253,7 |  |  |  |  | 45253,7 |  |

Примечание: ** сумма работ будет уточнена после принятия бюджета.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Большекирсановское сельское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Большекирсановское сельское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Большекирсановское сельское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Большекирсановское сельское поселение"  определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Большекирсановское сельское  поселение"

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования " Большекирсановское сельское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

## Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Матвеево-Курганского района органов местного самоуправления муниципального образования " Большекирсановское сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования " Большекирсановское сельское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования " Большекирсановское сельское  поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой муниципального образования « Большекирсановское сельское поселение» Матвеево-Курганского района.

И.о. Главы Большекирсановского

сельского поселения                                                           А.И.Чауш.